Согласовано:

Директор проекта:_____________ / Шамшин А.Е.    Дата: ____________

Инициатор:_______________ / Обрывин Д.В,.  Дата: _16.06.17___________

Контактный телефон инициатора/тех.специалиста:_______ доб_229_______

Составил:

Архитектор: ___________ / Обрывин Д.В.   Дата: __16.06.17_________________

Гл.Инженер /ГИП: ___________ / Шпаков В.А.    Дата: ____________

Принято: ______________ /Тахтаманов А.А.  Дата: ____________

Техническое задание на проведение тендера на устройство фасада Аквапарка

| № п/п | Наименование данных | Данные от инициатора (заполняются инициатором) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование юл: | ООО «Московский» |
| 2 | Наименование контрагента: | определяется тендером |
| 3 | Предмет тендера | Устройство фасада Аквапарка |
| 4 | Сумма договора: | определяется тендером |
| 5 | Срок выполнения работ | В течение … дней с момента заключения договора |
| 6 | Зона выполнения работ (ряд, в осях) | г. Самара, 18км Московского шоссе 25Д. фасад аквапарка со стороны Московского шоссе |
| 7 | Порядок оплаты |  |
| 8. | Распределение обязанностей | Отметки и объемы в схемах производимых работ даны условно. Подрядчик обязан перед началом работ выполнить чертежи, узлы, конструктивные схемы. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, учредительные документы, приказы о назначении ответственных лицах на выполнение работ. По окончании работ подрядчик обязан предоставить исполнительную схему, фотографии объекта, предоставить акт выполненных работ. |

| 9. Виды работ | ед. изм | Объемы материалов | с применением материалов | Общая стоимость Руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заказчика | Подрядчика |  |  |
| Утепление наружной стенки аквапарка : -монтаж плит «Пеноплекс» толщиной 100мм на тарельчатых дюбелях (4,5 дюбеля /м.кв.) АНАЛОГ: экструдированный пенополистерол толщиной 100мм | м2 | 224 |  |  |  |
| Выполнение отделочных работ по системе «ЛАЭС» -акриловый клеевой состав - стеклосетка фасадная -акриловое фактурное покрытие системы «ЛАЭС» | м2 м2 м2 | 361 361 361 |  |  |  |
| Устройство утепленной бетонной отмостки шириной 600мм -бетон В15 F150 W6 -сетка 4ВР 100х100 -экструдированныйППС толщиной 100мм | м3 м2 м2 | 1.4 13,8 13,8 |  |  |  |
| Устройство конструкции парапета - монтаж профильного листа С10 на кронштейны из стальных уголков и ГСП -профлист С10 -уголки 63х63х5 - ГСП 40х20х3 | м2 т. т. | 57 0,54 0,12 |  |  |  |

Приложение:

Фасад со стороны Московского шоссе (зону левого квадрата –утеплить, зону обоих квадратов –окрасить по системе «ЛАЭС))

Фотография существующего фасада

Зона выполнения работ