Согласовано:

Руководитель отдела планирования

и подготовки проектов:______________ /Шамшин А.Е.  Дата: 07.09.2017

Директор проекта:_____________ / ЧерновА.Ю.    Дата: 07.09.2017

Инициатор:_______________ / Селезнева О.В.  Дата: 07.09.2017

Контактный телефон инициатора/тех.специалиста:_______ доб_223_______

Составил:

Архитектор: ___________ / Селезнева О.В.    Дата: 07.09.2017

Гл.Архитектор /ГАП: ___________ / Селезнева О.В.    Дата: 07.09.2017

Принято: ______________ /Тахтаманов А.А.  Дата: ____________

Техническое задание на проведение тендера на поставку и монтаж светильников на занавес  в ТРК Гудок

| № п/п | Наименование данных | Данные от инициатора (заполняются инициатором) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование юл: | ООО «РХВ» |
| 2 | Наименование контрагента: | тендер |
| 3 | Предмет тендера | Поставка и монтаж светильников на занавес в ТРК Гудок |
| 4 | Сумма договора: | тендер |
| 5 | Срок выполнения работ | тендер |
| 6 | Зона выполнения работ (ряд, в осях) | ТРК Гудок(вход с Красноармейской) : на отм.+0,000 по оси Р/1 в осях 6-10 . Высота 20метров |
| 7 | Порядок оплаты | тендер |

| 8. Виды работ | ед. изм | Объемы мат-в | с применением материалов | Общая стоимость Руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заказчика | Подрядчика |  |  |
| Монтажные работы |
| Точечные светильники на тросах. Производитель: Traxon Изделие: АА508190055 Dot XL- 6RGB Степень защиты:66 Размеры: Диам.=66мм, В=15,6мм Мощность/напряжение:2,5 Вт Лампа: светодиодная Цвет света: RGB Светораспределение: 120° (прозрачное покрытие) Балласт: электронный балласт DMX управление Исполнение: литой алюминий с поликарбонатным покрытием Тросы со светильниками крепятся с шагом 100 мм на несущей металлической конструкции | п/м | 2126 |  |  |  |
| Линейные светильники по верхнему поясу «занавеса». Производитель: Traxon Изделие: АС ХВ-18 CW Liner Shield Степень защиты:66 Размеры: ДхШхВ =700х95х130 мм Мощность/напряжение:28 Вт Лампа: светодиодная Цветовая температура: 6500К Светораспределение: 10° Балласт: электронный балласт DMX управление Исполнение: алюминиевый профиль с литой основой | шт. | 18 |  |  |  |
| Итого: |

Необходимо получить аналоги, по характеристикам подходящие к оригиналам

Приложение:

- ТРК Гудок: Местоположение занавеса

Вид  витража главного входа